Tekniska data

(150) 	300	750	1500	3000	6000

Max last	150 kg	300kg	750kg	1500kg	3000kg 	          6000kg

- Armlängd	500 mm	650 mm	1000 mm	1400 mm	1400 mm	2200 mm

- Fotbredd	500 mm	712 mm	855 mm	960 mm	1660 mm	1512 mm

- Fotdjup	500 mm	860 mm	1005 mm	1200 mm	1380 mm      	1700 mm

- Stativbredd	458 mm	560 mm	700 mm	770 mm	907 mm	   1294 mm

- Stativdjup	950 mm	665 mm	825 mm	935 mm	1090 mm	         1082 mm

- Totalt Djup	1450 mm	1950 mm	2580 mm	3320 mm	3420 mm	         4715 mm

- Höjd	1950 mm	1880 mm	2410 mm	2410 mm	2605 mm	         3191 mm

R.	440 mm	560 mm	700 mm	795 mm	795 mm	         1240 mm

X- vertikal	435-1215 mm	540-1320 mm	720-1740 mm	675-1695 mm	835-1855 mm	  940-2105 mm

Y- rotation	   obegränsad	obegränsad	obegränsad	 obegränsad	obegränsad	     obegränsad

Z- rotation 	obegränsad	obegränsad	obegränsad	 obegränsad	obegränsad	     obegränsad

Max lyft hastighet	4,8 m/min	4,5 m/min	3,5 m/min	7 m/min	3,5 m/min	         1,0m/min

Max rotationshastighet –Y	5 rpm	6,5 rpm	3,5 rpm	2,7 rpm	2,7 rpm	           1,6 rpm

Max rotationshastighet –Z	5 rpm	6,5 rpm	3,5 rpm	2,7 rpm	2,7 rpm	           2,7 rpm

Motoreffekt tot. kW/A	0,7/10	2,25/16	4,5/25	7,4/25               	8,2/25               10,7/25

Modell 150 har utgått ur sortimentet

# Fixturplatta

# 150 	300	750	1500	3000	           6000

S                    330 mm              360 mm             500 mm             520 mm         520 mm         800 mm

C – C              294 mm              320 mm             440 mm             440 mm         440 mm         720 mm

(                      18 mm                18 mm               25 mm                25 mm          25 mm            30 mm

R                         R ¼                   R ½                   R ½                    R ½               R ½                R ½

Storlek på arbetsstycke (standard armlängd)

150                   300	                750               1500               3000	  6000

D      1000 mm         1300 mm	        2000 mm	      2800 mm	        2800 mm           4400 mm

h       1140 mm          1290 mm       	1690 mm	      1260 mm        1260 mm           1180 mm

H       1350 mm         1465 mm         2000 mm     2000 mm	        2000 mm           2400 mm

Tillbehör

Extern hastighetsreglering av rotationsaxel via handhållen manöverbox.

Variabel hastighetsreglering av rotationsaxel (Y eller Z).

Tillåter även ändring av hastigheten för redan programmerade positioner.

Anslutning på maskinens elskåp.

Kan användas i både programmerbart och manuellt läge.

Används med fördel till rundsvetsning, tillsammans med mikrobrytare.

Microbrytare (2 st) med 5 m kabel (istället för fotpedal vid körning av program).

I vissa fall är det bättre att ersätta fotpedalen som manöverdon.

Mikrobrytarfunktionen, som består av två stycken mikrobrytare, kan

monteras på tex svetshandtaget.

Välj rätt hastighet och håll inne mikrobrytarna medan du svetsar.

Svetsningen går snabbt och bästa kvalitet erhålles på svetsen.

Programväljare, 0-9 eller 0-99.

Med manöverpanelen kan du stega dig fram till rätt programrad där önskat program börjar. Detta är en nöjsam lösning för ett mindre antal sparade program.

När programmen blir fler till antalet blir en lösning med programväljare aktuell, då det kan ta för lång tid att hitta rätt programrad.

Med programväljaren får du direkt fram valt program.

Vrid väljarna till rätt nummer och starta programmet.

Upp till 100 olika program kan sparas.

Tillgång till luft till fixturplattan genom svivlar på rotationsaxlarna.

Ibland styrs fixturens låsning/öppning med luft.

Genom att använda svivlar i stativ och arm kan luft erhållas i fixturplatta.

Luft ansluts på maskinens sida.

Max arbetstryck 10 bar.

## ErgoCom

Nu kan program sparas direkt till datorn.

Koppla in via kontakten, med RS232-kabel, och starta programmet.

Spara ett program eller ta upp ett sparat och ladda det till lägesställaren.

Syftet är att spara program ifall någon felaktigt råkade ändra ett

program eller att styrsystemet skulle skadas.

Även gamla program (som man inte vet skall användas igen) är bra att bli av med och samtidigt veta att det kan laddas tillbaka enkelt.

Du behöver Windows 95/NT som operativsystem.